| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| на выполнение проектных работ по объекту: «Торгово-офисный центр по адресу: г. Алексеевка, ул. К. Маркса» |  |
| №№ п./п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Торгово-офисный центр по адресу: г. Алексеевка, ул. К. Маркса |
| 2 | Наименование заказчика |  |
| 3 | Проектная организация | ООО «Дом и Ко». |
| 4 | Генеральная подрядная строительная организация | Определяет заказчик. |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Стадийность проектирования и состав проекта | Эскизный проект, проектная документация. Состав разделов проектной документации (по постановл. №87 от 16 февр. 2008 г.) |
|  | Раздел 1 | Пояснительная записка (ПЗ) |
|  | Раздел 2 | Схема планировочной организации земельного участка (ГП) |
|  | Раздел 3 | Архитектурные решения (АР) |
|  | Раздел 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения (АС) |
|  | Раздел 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
|  | а) подраздел | Система электроснабжения (ЭО, ЭМ) |
|  | б) подраздел | Система водоснабжения (ВК) |
|  | в) подраздел | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ) |
|  | г) подраздел | Сети связи (ПС) |
|  | д) подраздел | Технологические решения (ТХ) |
|  | Раздел 6 | Проект организации строительства (ПОС) |
|  | Раздел 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) |
|  | Раздел 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) |
|  | Раздел 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) |
|  | Доп. раздел | Энергетическая эффективность зданий (ЭЭ) |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства | Устанавливаются после окончания проектных работ |
| 8 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Проектная документация выполняется на основании данного задания и выдается в одном варианте. Конкурсной разработки не требуется |
| 9 | Основные технико-экономические показатели |  |
|  | Этажность | Подвальный этаж, 4 этажа |
|  | Высота этажей | Подвал– 3,0 м, первый, второй этажи- 4,2 м, третий, четвертый этажи - 3,2 м |
|  | Типы и назначение помещений | Подвал– складские помещения, первый — торговые помещения, второй, третий, четвертый этажи — офисные помещения. |
|  | Лифты | нет |
| 10 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Выполнить пандусы на входах |
| 11 | Основные требования к материалам и конструкциям | Каркас- монолитный железобетон Фундаменты - монолитные ж/б столбчатые; Стены подвала - монолитные ж/б; Колонны - монолитные ж/б; Перекрытия - монолитные ж/б; Диафрагмы жесткости - монолитные ж/б; Внутренняя лестница - сборные ж/б ступени по металлическим косоурам; Наружная лестница - металлическая; Наружные стены - блоки СКЦ 190мм, минераловатный утеплитель 100мм, вентилируемая фасадная система; Покрытие - из рулонных наплавляемых материалов с эффективным утеплителем; Конструкции навесов- металлические конструкции; Утепление- минераловатные плиты; Внутренние перегородки из гипсокартона 100 мм - на 1-4 этажах, в подвале - из СКЦ 90 мм. Внутренняя отделка- данным проектом не предусматривается, разрабатывается отдельным дизайнерским проектом. |
| 12 | Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию | Отопление - Источник теплоснабжения – существующая крышная котельная; - Водяное двухтрубное. Схема поэтажных разводок – горизонтальная, двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, по периметру третьего этажа зданий. - Отопительные приборы – алюминиевые секционные радиаторы - Разводка по помещениям – стальная водогазопроводная труба - Запорно-регулирующая арматура - Valtec - Параметры теплоносителя: в системе отопления – гор. вода Т=80-60ºС; - Температура воздуха: наружного воздуха по СНиП; внутреннего воздуха +180С (ХП). Вентиляция - естественная Водоснабжение и канализация Горячее и холодное водоснабжение – от существующей системы водоснабжения здания «Сити-Центра»; - Разводка по помещениям – полипропиленовая труба; - Смесители – Iddis. Канализация - Выполнить в соответствии с требованиями СНиП; - Подключить к существующей системе канализации здания «Сити-Центра» - Сантехнические приборы производства «Сантек» Электроснабжение - В качестве основного узла питания электроэнергией принято вводно-распределительное устройство (ВРУ) типа ЩР 8501С фирмы СОЭМИ, расположенное в техническом помещении. -Для осветительной установки приняты следующие типы светильников: в административно-бытовых помещениях - ЛВО-4х18, ЛВО-2х18; во вспомогательных технических помещениях – НПО21. - Прокладка кабелей по строительным конструкциям в кабель - каналах, лотках или открыто по стенам, за подвесными потолками в проволочных лотках; - Система учета потребления электроэнергии раздельная для каждого этажа. |
| 13 | Решение технических вопросов, возникающих в процессе проектирования | Все технические вопросы решаются со стороны заказчика его представителем: тел. |
| 14 | Сведения о дополнительных экземплярах документации | Документация выдается заказчику в электронном виде и в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Дополнительные экземпляры документации выдаются по требованию заказчика за отдельную плату. |
|  | Согласовано: |  |  |
| Директор ООО «Дом и Ко» |  |  |
|  | Задание подготовлено: |  |  |
| Главный архитектор ООО «Дом и Ко». |  |  |